# Przygotowanie ekspresu do transportu zimą.		ESSENZA C90

W przypadku konieczności przewiezienia lub wysłania ekspresu i narażenia go na działanie niskich temperatur, ażeby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, należy dokładnie opróżnić ekspres z wody. W tym celu:

- Po zakończeniu korzystania z ekspresu opróżnić zbiornik na wodę i wyłączyć ekspres wyłącznikiem na panelu czołowym.

- Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk wyłącznika i w tym czasie trzykrotnie nacisnąć przycisk filiżanki.

Ekspres poprzez odparowanie usunie resztki wody z systemu. Podczas tych operacji przycisk filiżanki będzie szybko migać.

- Podnieść dźwignię, odchylić ją do tyłu na 3 sekundy i zamknąć.

- Urządzenie wyłączy się automatycznie.

UWAGA! Ekspres przez około 10 min. pozostaje zablokowany.

## Serwis Techniczny

Pierwsze uruchomienie po transporcie zimą		ESSENZA C90

Jeżeli ekspres ze względu na okres zimowy i narażenie na ujemne temperatury został całkowicie opróżniony z wody, to przy pierwszym uruchomieniu należy napełnić jego system wodny. W tym celu:

- Postawić w miejscu przeznaczenia, odłączony od sieci, do chwili osiągnięcia temperatury pokojowej.

- Napełnić zbiornik wodą, przyłączyć do sieci, włączyć zasilanie.

Przycisk filiżanki miga, sygnalizując nagrzewanie.

- Gdy przycisk filiżanki podświetli się na stałe, co oznacza stan gotowości do pracy, wcisnąć go, podnieść dźwignię do pionu i odchylić ja lekko do tylu.

- W momencie, gdy zauważymy wypływ wody w otworze na kapsułki, zamknąć dźwignię i po chwili wcisnąć ponownie przycisk filiżanki, zatrzymując wypływ wody.

Urządzenie jest gotowe do pracy.

## Serwis Techniczny